Декальцит для бассейнов

Очистители для бассейнов , быстро удаляющих известь

Область применения:

Декальцитом для бассейнов можно эффективно удалять грязные из вестковые отложения и осадки в плавательных бассейнах

• растворение прочных грязевых и известковых отложений И сохранность материала благодаря защите от коррозии В быстрый эффект

Описание продукта:

Жидкий многокомпонентный очищающий концентрат. Очищающая способность моющего и очищающего средства превосходят норму для поверхностно-активных веществ (UBA 01400066) Состав: соляная кислота, поверхностно-активные вещества, изопро-пиловый спирт, ароматические и полезные добавки

Рекомендации МО использованию:

Декальцит для бассейнов используется для основной очистки спущенных бассейнов при разбавлении 1 : 5 или без разбавления. С помощью щеток и скребков раствор используется в течение 10 - 15 мин. Окончательно тщательно смывается . В случае прочного известкования требуется повторная обработка. Теплая вода усиливает очищающее воздействие,

Важные указания :

На хромированные детали допустимо длительное воздействие неразбавленным раствором. Помещение хорошо проветривается и вентилируется. Осадки на хроме обильно промываются водой. Непригодно для всех нестойких к кислотам материалов ( например, алюминия, неустойчивой к кислоте плитки), особенно для нестойкой к кислоте эмали .,

Меры предосторожности см, на следующей стр.

Меры предосторожности

для декальцита для бассейнов, солянокислотного

EWG N231-595-7

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания

Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:

Xi = раздражающий

Нет химзапрета.

Нет запрета на использование и не в концентрированной форме	требуется компетентного заключения

Указания по опасности ( R рекомендации по безопасности (S) для концентрированного продукта: R 36/37/38: раздражает глаза, органы дыхания и кожу. S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей. S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 37/39: работать в защитных перчатках и очках. Не перепродавать, Не смешивать с другими химикатами. Меры первой помощи:

Общие указания: загрязненную, намокшую одежду немедленно снять и убрать. Соприкасавшуюся вынести на открытый воздух. Лщ вдыхании : выйти на свежий воздух. Выпить воды. Показаться врачу. При контакте с кожей: кожу после контакта немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Показаться врачу. При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды в течение 10-15 мин. Проконсультироваться с врачом. При проглатывании: выпить большое количество воды (содержащей небольшое количество соды). Обратиться к врачу, Противопожарные меры

Продукт не горюч. Возгорание окружающих предметов тушится водой.

Особая опасность ^продукта: образующиеся при пожаре хлороводо-роды.

Особая защита: ношение защитной одежды. Прочие меры: опасный контейнер охлаждать струей воды.

Мероприятия при непредвиденном поливании:

Персональные меры безопасности: обеспечить хорошее проветривание. Использовать персональную защиту.

Меры по защите окружения; не допускать попадания в канализацию в неразбавленном или без нейтрализации виде.

Методы очистки/удаления: после пролива небольших количеств нейтрализовать содой или известью и смыть большим количеством воды.

Использование и хранение:

При соответствующем использовании особые меры не требуются. Хранить только в стандартной упаковке

Исключать условия и контакт' с веществами: Реакций со щелочами (выщелачивание), избегать контакта со щелочами (выщелачивание), могут образовываться хлороводороды. При воздействии на металлы образуется горючий водород.

Общие замечания:

Указания по обслуживанию:

Остатки продукта нельзя сливать в кухонный

слив или канализацию, а доставить в места сбора проблемных отходов. Номер кода отходов 52102 Емкость для хранения из полиэтилена. После слива остатков и очистки можно использовать для сбора мусора ( следуя соответствующим правилам) или сдать на регенерацию

Запрещен слив

в канализацию

Указания но транспортировке:

Декальцит для бассейнов неопасный продукт согласно ADR/RID -

GGVS/E.

Пересылка по почте возможна, если в упаковке нет хлорсодержа-

щих продуктов.