# ПУРИПУЛ

Зимний концентрат для открытых плавательных бассейнов.

Область применения:

Пурипул действует при продолжительном использовании осенью против сильных налипаний извести и отложений грязи и против сильного роста водорослей в заполненных бассейнах зимой. Пурипул делает не затруднительной весеннюю очистку.

Преимущества:

- Предотвращение плотных известковых и грязевых отложений

- Торможение роста водорослей

- РН - нейтральный

- Без фосфатов, не вносит ни каких питательных дополнительных веществ для водорослей в воду

- Материалосберегающий и прост в работе

- Значительно уменьшает расход чистящих средств весной

## Описание продукта:

Жидкий консервирующий концентрат.

Состав: содержит четверичное соединение аммония.

Рекомендации по использованию:

Обработка: перед окончанием купального сезона производится регулярная обработка воды, убираются фильтры, Пурипул однократно вводят в разные места  - разведенный примерно 1: 5, для наилучшего распределения. Дозировка зависит от жесткости воды, 30-50 мл. Пурипула на 1 куб.м. О-20( dH : 30 мл/куб.м., 20-30(  dH : 40 мл/куб.м., > 30( dH : 50 мл./куб.м. Жесткость воды в бассейне (dH = немецкий стандарт жесткости) можно спросить в службе водоканала.

Обратить внимание на следующее:

- Пурипул добавлять в соответствующей дозировке

- При консервировании уровень воды понизить через дюзы

- Очистить внешние трубопроводы.

- Заложить демпфер, чтобы снизить давление льда в бассейне

Важные указания:

После обработки Пурипулом также можно купаться. После весенней очистки не давать высохнуть оставшимся  известковым отложениям, а немедленно облить большим количеством воды. После обработки Пурипулом необходимо согласование с производителем по поводу слива воды в рыбные водоемы. Пурипул не предотвращает замерзание воды.

Указание:

Если Пурипул еще имеется в воде и стенки бассейна не аккуратно защищены, то в этом случае по возможности  не использовать автоматический отсос со дна бассейна. Может возникнуть проблема ползучести стен.

Дополнительное действие/продукт

Таблица ухода за водой

Дозировочные значения в г для объема бассейна в куб.м.

| ПУРИПУЛ одноразовая обработка в конце купального сезона | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка в литрах в зависимости от степени жесткости 0 - 20º dH | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 |
| 20 - 30º dH | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,6 |
| > 30º dH | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |

Меры безопасности.

Для Пурипула, четверичного соединения аммония

EWG Nr 264-151-6

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания. Обозначение по EG нормам