# Soft & Easy

# Комплекс с активным кислородом

# Дезинфекция

# Предотвращение роста водорослей

# Очиститель

### Не содержит хлора

#### Содержит буфер рН

Soft & Easy – комплекс для очищения воды, основанный на активном кислороде в сконцентрированной форме в гранулах. Содержит вещества для надежной дезинфекции, предотвращения роста водорослей и имеет осветляющий эффект. Soft & Easy рН нейтрален и содержит вещества для буферизации рН.

Соблюдать правила безопасности для концентрированных веществ. Не смешивать с другими химикалиями. Не глотать.

Применение:

Изделие должно быть использовано только для целей, указанных в описании изделия. Большая часть двойного пакета содержит активный кислород, маленькая часть содержит активные вещества для предотвращения роста водорослей, осветлитель и рН буфер. Откройте обе части двойного пакета, и добавьте содержимое обеих частей непосредственно в воду бассейна во время работы циркуляционной системы. Гранулы быстро растворяются и немедленно распространяют активный кислород, происходит дезинфекция воды, процесс предотвращения роста водорослей и эффект прояснения воды. Результат – естественная, высшего качества ясная вода. Всегда полностью опустошайте обе части.

# Дозировка:

Используйте 1 упаковку (обе части) Soft & Easy для объема до 20 м3 воды. Первая обработка: 2 упаковки на 20 м3. Следующие обработки (раз в неделю): 1 упаковка на 20 м3.

# Важные замечания:

Поддерживайте значение рН всегда между 7.0 и 7.4 и проводите регулярно обратную промывку фильтра. В случаях роста температур выше, чем 25(С, интенсивной эксплуатации бассейна, или грозы увеличьте дозировку вплоть до удвоенной величины. Soft & Easy  не содержит хлора, но совместим с ним. В случае присутствия постоянной мутности или окраски воды произведите ударную обработку воды с помощью Хлориклар или Хлорификс. Для поддержания прозрачности регулярно используйте Суперфлок С. Для дополнительной гигиены идеально подходит применение Filterclean Silver. Не добавляйте в воду с рыбой.

Активные вещества: смесь моперсульфата калия, содержит много четверичные составы аммиака, осветлитель.